福建省鹭岛职业技术学校

教室课桌椅采购招标文件

各供应商：

兹因学校需求，现对福建省鹭岛职业技术学校教室课桌椅采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的供应商参加投标。

一、招标概况

1、招标单位：福建省鹭岛职业技术学校

2、投标截止时间：2021年7月20日早上9：00

- 招标方式：竞争性谈判

4、交标联系人：郭老师，电话：13305952229，邮箱：2293766229@qq.com

二、招标项目和要求：

招标项目和要求：投标人根据学校需求提供下列货物和服务，货物和服务名称、规格及数量详见表格。（如投标人不能完全响应以下内容，在投标报价时应特别用书面提出，并有样品或者可替用材质、工艺技术等文字说明）

| 产品名称 | 数量 （套） | 含税 单价 （元） | 含税 总价(元) | 规格型号、材质、工艺技术等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双人课桌椅 | 700 | 请报价 | 请报价 | 双人课桌尺寸：长1100mm×宽400mm×高780mm 1、桌面板规格1100mm×400mm×16mm，采用16mm厚优质多层实木板经模具热压成型并面贴防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。桌面确保面上平滑圆润无飞边，板材含水率小于10﹪，耐磨性100r后无露底，光洁平滑，面板长、宽偏差允许±2mm，厚度不允许负偏离。 桌斗：采用0.6mm厚（实测厚度）优质冷轧板液压一次成型，规格为950×300×150mm，方便放取书物。受力强度、钢材各项化学成分、屈服点、抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标均符合现行国家标准。 桌脚采用20mm×40mm×1.0mm的椭圆钢管，桌子为反U型固定式。 学生椅尺寸：长360mm×宽370mm×420mm（座高） 座板为360mm×370mm，靠背为360mm×150mm，均采用1.0mm厚优质多层实木板经模具热压成型并面贴防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。 椅脚采用20mm×40mm×0.8mm的椭圆钢管，椅子为反U型固定式。 6、脚套采用PE材料一次注塑成型（3D打印无效），耐磨、耐老化。脚套底部加厚加宽，增加着地面积。脚套与桌椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 7、工艺要求： ①材料、工艺、漆膜理化功能、力学功能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 ②钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力>4N/M。表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点。全部采用止退螺丝帽加固。 ③钢材表面处理说明：表面经除油、除锈，酸洗、磷化或喷砂抛丸后静电喷涂；高温220℃固化处理，表面无毛刺、焊渣，尖锐棱角，着地平稳。 ④配件及焊接说明：所有焊点均须二氧化碳保护焊，满焊，无虚焊，抽芯铆钉为40﹪合金和60﹪的铝合成，钉芯为钢，抗剪力为1530-1541，抗拉力为2420-2476；产品无生锈，拉力强、有韧性，产品的机械性能符合GB12619标准。 |
| 备注：双人课桌椅一套含一张双人桌和两张单人椅子 |

参考图片：

三、课桌椅招标报价内容：

1)各商家应根据招标项目要求进行报价。

2)所报价价格费用：包括含税含货物设计、制造、包装、仓储、运输、搬运、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。（要求提供增值税普通发票）。

本合同总价款还包含投标人应当提供的伴随服务/售后服务费用。

四、产品质量要求和安装安全要求：

（一）质量要求如下：

1、投标人所提供的货物的技术规格（含规格、材质、工艺要求）应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

3、投标人提供的产品应符合环保要求，甲醛含量、含水率符合采购需求和符合国家相关标准要求。

4、发包人将委托国家相关具有检验资质的部门、单位、机构对供货产品按合同号随机抽取一套对其质量、性能、环保指标进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

（二）安装安全

中标人安装时应严格现场施工管理、安全施工；安装期间发生的人身安全事故或质量安全事故均由投标人自行负责，发包人不负任何安全经济法律责任。

五、供货地点及日期：

1)交货地点：送货至学校指定地点，货到应负责安装试用；

2)供货日期：合同签订后二十天内交货至我方校内指定地点（除非发标人要求推迟交货外），并于五天内全部安装完成；如未按期交货，或者安装时间超过时间，每天违约金1000元。

3)货款结算方式：交货安装调试及验收合格后付95%，质保金5%（质保一年，一年后付清）。

六、维保及售后服务承诺：

1)应承诺货物免费维保1年（自验收合格正式移交后之日起1年内，提供整体免费维修保养，不再收取任何费用）。

2)接到报修电话后，技术人员于24小时内到位并修复；

3)保修期内非人为因素，所有配件等费用由供货方承担，如因我方人为行为或其他不可抗拒原因导致故障的，供货方可收取配件及耗材费（免收人工费用）。

七、投标文件:资质要求、须提供文件说明

1、报价书

2、资质文件和业绩

1)投标报价人具有合法法人资格和相关专业产品生产资质证书，并提供相应证书复印件；

2)投标人须持有企业有效的营业执照，并提供相应证书复印件；

3)投标人必须具备完整的售后维保服务；

4)投标人近三年业绩。

以上资料均须盖投标报价单位公章并密封方能生效，一式二份。

福建省鹭岛职业技术学校

2021年7月14日